ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Вы приобрели современный инверторный сварочный аппарат. Новейшие технические решения обеспечивают превосходные сварочные свойства аппарата и минимальное потребление электрической энергии

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством.

В различных партиях выпрямителей могут быть непринципиальные изменения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Выпрямитель для  дуговой сварки инверторного типа ВД – 170И У2 (далее выпрямитель) сохраняет работоспособность при напряжении сети не ниже 150 В, обеспечивая ручную дуговую сварку:

- стальных конструкций различного назначения толщиной от 1мм до   7 мм  и особо ответственных швов штучными электродами диаметром от 1,6мм до 4мм;

- аргоно-дуговой сварки цветных металлов.

1.2. Выпрямитель может быть использован с бензиновыми и дизельными электростанциями мощностью не менее 3,0 кВт. При этом сварочный ток будет не более 110 А и электрод 2,6-3. Для полной мощности электростанция должна быть не менее 5 кВт.

1.3. Защищен от перепада напряжения сети

Запрещается: подвергать выпрямитель воздействию дождя и снега, а также ударам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.Основные параметры и размеры выпрямителя приведены в таблице1.

Таблица 1

| Наименование параметра | ВД – 170 И |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питающей сети, В | 220(+18%,-30%) |
| 2. Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
| 3. Число фаз | 1 |
| 4. Род сварочного тока | Постоянный |
| 5. Коэффициент полезного действия, не менее | 0,9 |
| 6. Продолжительность нагрузки (ПН = 40%), А | 160 |
| 7. Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30 ( 160 |
| 8. Напряжение холостого хода, не менее, В | 85 |
| 9. Диапазон рабочих напряжений, В | 18 ( 21 |
| 10. Потребляемая мощность, не более, кВт/ч | 3,5 |
| 11. Габаритные размеры, не более, мм | 380х130х220 |
| 12. Масса, не более, кг. | 6 |

2.2. Охлаждение выпрямителя принудительное воздушное.

2.3. Выпрямитель предназначен для работы в помещениях с вентиляцией, под навесом и на открытом воздухе при отсутствии атмосферных осадков, при температуре от  -40 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре  +20 °С.

2.4. Не допускается использование выпрямителя во взрывоопасной среде, а также в среде насыщенной песком и пылью, содержащей едкие пары, газы, токопроводящую пыль.

2.5. Выпрямитель имеет плавное регулирование сварочного тока .

2.6. Выпрямитель имеет световую сигнализацию включенного положения и перегрузки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Выпрямитель ВД – 170И У2			 - 1 шт.

2. Сварочный разъем					 - 2 шт.

3. Паспорт (руководство по эксплуатации)		 - 1 экз.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При дуговой сварке электрическим током следует применять меры против:

-     поражения электрическим током;

- поражения лучами электрической дуги глаз и открытой поверхности кожи;

- ожогов от разбрызгивания капель расплавленного металла и шлака;

- отравления газами, выделяющимися при сварке;

- пожара от брызг расплавленного металла.

4.2. Корпус выпрямителя должен быть заземлен через питающий кабель. Свариваемое изделие должно быть заземлено  проводом сечением не менее 4 мм2.

4.3. Не допускается проведение сварки при неработающей вытяжной вентиляции.

4.4. Рабочие места сварщиков должны ограждаться щитами из несгораемого материала.

4.5. Полы при выполнении сварки должны быть несгораемые.

4.6. Помещения для сварки должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.7. Защита лица и глаз должна обеспечиваться сварочной маской.

4.8. Для защиты от пыли следует использовать респираторы.

4.9. Для защиты рук рабочие должны обеспечиваться рукавицами.

4.10. Напряжение выпрямителя является опасным, поэтому необходимо исключить возможность соприкосновения тела человека с электродом и металлическими частями сварочных зажимов и кабелей.

4.11. Не разрешается применять провода с поврежденной изоляцией. Наращивать сварочные провода запрещается.

4.12. Запрещается перемещать выпрямитель, не отключив его автоматическим выключателем от питающей сети. Запрещается ремонт выпрямителя, не отсоединив его провода от питающей сети.

4.13. Выпрямители относятся к изделиям, работающим под надзором.

ВНИМАНИЕ! Запрещается работа выпрямителя при неисправном вентиляторе.

5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
 ВД – 170И.

Bыпрямитель выполнен в металлическом корпусе, с воздушной принудительной системой охлаждения.

На лицевой панели (рис.1) размещены: регулятор величины сварочного тока (1), световая сигнализация (2,3), выходные разъемы для подсоединения сварочных проводов (4,5); на задней панели (рис.2) -  автоматический выключатель (1) и выход  питающего кабеля (2).

Силовая часть структурно состоит из четырех основных узлов:  сетевой выпрямитель, полумостовой инвертор, дроссель с понижающим трансформатором и выходной выпрямитель.

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 3.

Схема содержит следующие узлы и элементы:

SA1 – сетевой выключатель питания;

28х1N5408 – сетевой выпрямитель;

3х470мкф 400В – сглаживающие конденсаторы сетевого выпрямителя;

C16…C19 – делитель выпрямленного напряжения, конденсаторы формирования средней точки выпрямленного напряжения;

VT8…VT11 – силовые транзисторы инвертора;

Т2– силовой трансформатор;

L1 - силовой дроссель;

VD27 – выходной выпрямитель;

T1 – согласующий трансформатор управления;

ТА1 – трансформатор тока;

М– вентилятор;

Рис 1.			            Рис 2.

При подключении к сети запускается вентилятор. При включении SA1 загорается зеленый светодиод, выпрямленное сетевое напряжение заряжает конденсаторы.  Если при работе выпрямителя нарушается режим нагрузки, происходит перегрев инвертора. Термовыключатель отключает питание,  при этом срабатывает красный светодиод аварийного режима.

Последовательная цепь L1, T2, TA1 подключена к точкам 1 и 2. Точка 1 имеет неизменный потенциал половинного значения выпрямленного напряжения. В рабочем режиме, за счет открывания – закрывания VT8, VT11 точка 2 подключается поочередно к плюсу и минусу выпрямленного напряжения. Таким образом, первичная обмотка силового трансформатора питается переменным напряжением, частота которого определяется A2. Дроссель L1 обеспечивает ограничение предельного тока короткого замыкания по первичной цепи.

Формирование рабочего крутопадающего участка вольтамперной характеристики, обеспечивается обратной связью по току за счет ТА1 и A2. Регулирование требуемого сварочного тока, осуществляется переменным резистором в схемы управления, которая формирует сигналы управления, для транзисторов VT8, VT11, требуемой формы и частоты. Сигналы подаются на транзисторы через разделительно – согласующий трансформатор T1.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Перед началом работы провести технический осмотр и подготовить рабочее место.

6.2. Выпрямитель установить в горизонтальном положении при свободном доступе к нему. Устранить предметы, препятствующие свободному входу и выходу охлаждающего воздуха.

6.3. Произвести соединение жил кабеля питания к вилке. К заземляющему штекеру присоединить желто-зеленый (черный с  маркировкой «0» согласно ГОСТ Р50509-93) провод.

6.4. Подключить сварочные кабели сечением не менее 16 мм, длиной не менее 2 метров к выходным  зажимам  (« + »; « - » ).

6.5. Вставить вилку в розетку.

6.6. Включить автоматический выключатель на задней панели выпрямителя. При этом должен работать вентилятор и светиться зеленый светодиод.

6.7. Произвести пробное зажигание дуги. Осуществить регулятором (1) (рис.1) плавную настройку на нужный режим сварки.

6.8. Работа выпрямителя без подключения к  автоматическому выключателю запрещена!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Выпрямитель является простым устройством, не требует специальных работ по техническому обслуживанию.

Рекомендуется периодически очищать выпрямитель от пыли и грязи, проверять надежность контактных соединений.

7.2.  При транспортировке и хранении должна исключаться возможность непосредственного воздействия на выпрямитель атмосферных осадков, агрессивных сред, а также ударов и сильной тряски.

7.3.  Транспортировка выпрямителя должна осуществляться только в вертикальном положении.

7.4. Выпрямитель должен храниться в сухом помещении при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 20 °С. Воздух в помещении не должен содержать примесей разрушающих изоляцию и вызывающих коррозию металлических деталей.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ                           УСТРАНЕНИЯ                      Таблица 2

| Возможная неисправность | Вероятные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не горит зеленый светодиод | Неисправны цепи питания | Проверить цепи питания, устранить неисправность |
| 2. Горит красный светодиод | 1. Перегрев аппарата. 2. Не вращается вентилятор. 3. Обрыв в цепи термовыключателя | 1. Дать аппарату остыть. Соблюдать условия п.6.2. При работе выдерживать соответствующую ПВ. 2 См. п.3 3. Проверить цепь устранить неисправность. |
| 3. Не вращается вентилятор. | 1. Неисправны цепи питания. 2. Загрязнен вентилятор, во вращающуюся часть попали посторонние предметы. 3. Сгорел вентилятор. | 1. Проверить цепи питания, устранить неисправность. 2. Очистить вентилятор. 3. Заменить вентилятор. |
| 4. Перегрев силовых контактов | Ослаблено контактное соединение | Проверить контактные соединения, устранить неисправность |

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации выпрямителя – 1 год с момента  продажи потребителю, при условии соблюдения им правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации;

- несоблюдение правил хранения и транспортирования;

- отсутствие отметки торгующей организации;

- самовольная разборка или внесение изменений в конструкцию изделия;

- наличие повреждений, вызванных несоответствием параметров в сети

номинальному напряжению;

- превышение предельно допустимой продолжительности нагрузки (ПН);

- присутствие металлической пыли в изделии

9.3. В случае выхода выпрямителя из строя выпрямитель вместе с паспортом направляется для гарантийного ремонта  в ближайшую гарантийную мастерскую или магазин, где покупатель приобрел выпрямитель.

9.4. Сервисное обслуживание, а также ремонт выпрямителя после истечения гарантийного срока производится  за отдельную плату (при наличии паспорта на изделие).

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Выпрямитель для дуговой сварки:

ВД – 170И У2 
заводской  номер____________________________________
соответствует требованиям ТУ 3441-001-96186666-2006

Дата выпуска

Подпись ____________________ Штамп ОТК

Отметка о продаже

Штамп торгующей организации

Подпись _____________ Дата

Изделие проверено в моем присутствии. Претензий к внешнему

виду, работоспособности и комплектации не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя________________