Запатентованная торговая марка   "Linkor - Semali"  на рынке сварочного оборудования находится с 1988г. С 2008г.  начат серийный выпуск сварочных полуавтоматов на базе инверторных

источников ВД-200И, ВД-230И, ВД-300И и ВД-500И.

Отличительными признаками этой серии является современный дизайн, улучшенные эргономические показатели, маневренность в работе и надежность в эксплуатации. Элементная база существенно модернизирована. Сварочные полуавтоматы комплектуются немецкими подающими устройствами нового исполнения и совместимы со всеми типами сварочных рукавов с евро-разъемом.

Ваши отзывы о работе наших изделий будут с благодарностью учтены в ходе их дальнейшей модернизации!

Вниманию покупателя!

Проверьте наличие даты продажи и штампа торгующей организации, комплектность. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством.

В различных партиях полуавтоматов могут быть непринципиальные изменения.

Сварочный полуавтомат сохраняет работоспособность

при уменьшении напряжения сети до 150В.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Для сварки металлов из стали, алюминия, меди, латуни, нержавейки, чугуна соответствующими проволоками диаметром от 0,6…..1,2 мм, в среде защитных газов CO или аргон.

1.2. Полуавтомат сварочный ПДГ -170М+ММА, предназначен для дуговой сварки стальных конструкций различного назначения толщиной от 0,3 до 8 мм.

Полуавтомат в режиме дуговой сварки обеспечивает ручную дуговую сварку и резку:

- стальных конструкций различного назначения толщиной от 1мм до 10мм и особенно ответственных швов штучными электродами  диаметром от 1,6мм до 5мм;

- аргоно-дуговой сварки цветных металлов.

1.3. Полуавтомат предназначен для эксплуатации в вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков, песка и пыли, при температуре до + 400 С, и относительной влажности воздуха до 80 % (при t + 200 С).

1.4. Возможность регулирования рабочего напряжения и скорости подачи проволоки позволяет добиться наилучших сварочных параметров.

1.5. Сварочный полуавтомат может быть использован с автономными источниками питания, мощностью не ниже 3 кВт.

1.6. Конструкция аппарата позволяет изменить полярность сварочного тока.

Внимание: При сварки тонкого металла от 0,3 до 0,8мм поменяйте полярность на горелке, установив перемычку на (-).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛУАВТОМАТА И ИСТОЧНИКА

2.1. Технические характеристики полуавтомата приведены в таблице 1.

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
|  | ПДГ-170М+ММА |
| 1.Напряжение питания, В | 220(+18%,-30%) |
| 2.Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
| 3.Число фаз | 1 |
| 4.Коэффициент полезного действия, не менее | 0,9 |
| 5.Род сварочного тока | постоянный |
| 6.Сварочный ток,А, продолжительный режим ПВ 30% | 160 |
| 7.Диапазон регулирования сварочного тока | 20160 |
| 8.Напряжение холостого хода, В | 45 |
| 9.Диапазон рабочего напряжения, В | 1421 |
| 10.Диапазон регулирования скорости подачи сварочной проволоки; м/мин -минимальная скорость, не более -максимальная скорость, не менее | 0,9 20 |
| 11.Вместимость катушки, для сварочной проволоки, кг | 5 |
| 12.Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6…..1,2 |
| 13.Потребляемая мощность, не более кВт/ч | 3,5 |
| 14.Габаритные размеры, мм | 400х300х160 |
| 15.Масса (без сварочной проволоки), кг | 12 |

2.3. Охлаждение источника воздушно-принудительное.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сварочный полуавтомат  ПДГ – 170М+ММА		 - 1 шт.

2. Кабельная вилка        				              - 1 шт.

3. Паспорт (руководство по эксплуатации)		              - 1 экз.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Полуавтомат относится к изделиям, работающим под надзором.

4.2. Корпус полуавтомата должен быть заземлен через отдельный заземляющий провод сечением не менее 4 мм2.

4.3. Запрещается работа полуавтомата со снятыми крышками, закрывающими силовую часть аппарата.

4.4. Запрещается перемещение полуавтомата, включенного в питающую сеть.

4.5. Не допускается проведение сварочных работ в помещении при неработающей приточно-вытяжной вентиляции.

4.6. Рабочее место сварщика должно ограждаться щитами из несгораемого материала.

4.7. Полы для проведения сварки должны быть несгораемые.

4.8. Защита лица и глаз должна обеспечиваться сварочным щитком.

4.9. Для защиты рук должны использоваться рукавицы.

4.10. Не допускается использование полуавтомата во взрывоопасной среде, а так же в среде насыщенной песком и пылью, содержащей едкие пары, газы, токопроводящую пыль.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Полуавтомат выполнен в металлическом корпусе, с пластмассовыми лицевыми панелями, на которых расположены органы управления В корпусе полуавтомата расположен источник сварочного тока и блок управления,  механизм подачи проволоки, катушка для электродной проволоки.

Система управления обеспечивает:

- выбор режима работы;

- регулировку величины сварочного тока в режиме ручной дуговой сварки;

- регулировку величины выходного напряжения и скорости подачи проволоки в режиме полуавтоматической сварки.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Перед началом работы произвести технический осмотр полуавтомата и подготовить рабочее место.

6.2.  Устранить предметы, препятствующие свободному входу и выходу охлаждающего воздуха.

6.3. Подсоединить полуавтомат к заземляющему устройству отдельным гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

6.4  Выбрать необходимый режим работы переключателем режим сварки:

-  в положении  осуществляется сварка штучным электродом, регулировка производится регулятором «Ток».

- в положении  осуществляется полуавтоматическая сварка , регулировка производится регуляторами «Напряжение» и «Скорость».

6.5. Подготовить  провод сечением не менее 10 мм2 длиной 1-2 м, присоединить его к силовому выводу. Второй конец провода подсоединить к свариваемому изделию.

6.6. Вставить горелку в гнездо и накидной гайкой затянуть горелку.

6.7.  На катушку для электродной проволоки намотать необходимое количество сварочной проволоки и установить на подкатушечник.

6.8. Отпустить механизм прижима проволоки. Заправить сварочную проволоку через спираль таким образом, чтобы конец проволоки зашел в кабель горелки на 15-20 см, а тело проволоки находилось в канавке ролика подающего механизма. Поставить механизм прижима проволоки в рабочее положение и поджать ролик, избегая чрезмерного усилия..

Сварочная проволока на катушке не должна касаться корпуса полуавтомата. Для этого механизмом торможения катушки отрегулировать натяжение проволоки таким образом, чтобы исключить касание проволоки корпуса полуавтомата при его работе.

6.9. Установить регулятор напряжения источника  в требуемое положение. Подключить сетевой шнур полуавтомата к сети через автоматический выключатель с номинальным током расцепителя 25-32 А.

6.10. Включить автоматический выключатель, при этом загорится светодиод зеленого цвета на передней панели и начнет работу вентилятор.

6.11. Установить регулятор скорости подачи проволоки в среднее положение.

6.12. Снять с горелки сопло, выкрутить наконечник.

6.13. Нажать на курок горелки. При этом начнет вращаться ролик подающего механизма. Отпустить курок при выходе проволоки из горелки.

Внимание! Конец горелки отведите в сторону, чтобы не пораниться в момент выхода проволоки из горелки.

Проволока не должна быть сильно зажата в подающем механизме, чтобы не происходила ее деформация.

6.13. Установить наконечник и сопло на горелку.

6.14. Надеть газовый шланг от редуктора газового баллона на штуцер.

6.15. Открыть газовый баллон и редуктором установить необходимое давление (давление газа должно регулироваться в зависимости от режима и тока сварки - чем меньше сварочный ток, тем меньше давление газа).

6.16. Регулятором напряжения и регулятором скорости подачи проволоки подобрать необходимый режим сварки.

6.17. Ориентировочные режимы сварки указаны в таблице 2.

Внимание!

Запрещается работа при неисправном вентиляторе.

Запрещается использовать подвергшуюся коррозии или деформации сварочную проволоку.

Таблица 2

| Ориентировочные режимы сварки |
| --- |
| Толщина металла, мм | Диаметр сварочной проволоки, мм | Напряжение дуги, В | Ток сварки, А | Режим Работы, ПВ % |
| 0,6...1,5 | 0,8 | 16...18 | 30...50 | 100 |
| 1,0...1,5 | 0,8... 1,2 | 17...20 | 40...70 |  |
| 1.2...2,5 |  | 18...21 | 60... 80 |  |
| 2,0...3,0 |  | 19...22 | 80... 120 | 100 |
| 3,0 и более |  | 20...23 | 120...200 | 100...60 |

Внимание! При управлении работой полуавтомата на подающем механизме находится напряжение источника сварочного тока. Во избежание выхода из строя полуавтомата механизм подачи при работе не должен соединяться с корпусом посторонними предметами

Таблица 3

| Возможная неисправность | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не горит светодиод | 1.1. Неисправен кабель питания. 1.2.Перегорел светодиод | Заменить кабель питания. Заменить светодиод. |
| 2. При нажатии на курок горелки проволока не двигается | 2.1. Нет контакта в разъеме управления 2.2. Нагар или загрязнение контактов в горелке 2.3. Неисправен блок управления | 2.1. Восстановит контакт, при необходимости произвести замену разъема 2.2. Разобрать горелку, зачистить контакты 2.3. Отремонтировать блок управления в мастерской |
| 3. При нажатии на курок горелки нет подачи газа | 3.1. Нет газа 3.2. Неисправен газовый клапан. | 3.1. Проверить подачу газа до штуцера. 3.2. Заменить газовый клапан. |
| 4. Не работает электродвигатель в механизме подачи проволоки | 4.1. Не работает электродвигатель | 4.1. Заменить моторедуктор |
| 5. При работе подающего механизма образуется «петля» из сварочной проволоки между спиралью горелки и роликом | 5.1. Спираль горелки далеко от подающего ролика 5.2. Проволока пригорела к наконечнику горелки | 5.1. Спираль горелки подать ближе к подающему ролику 5.2. Зачистить или заменить наконечник |

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации полуавтомата  - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления к потребителю, а при продаже через розничную сеть – в течении 12 месяцев со дня продажи.

10.2. Указанные в п. 10.1 гарантии обеспечиваются при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.3. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации;

- несоблюдение правил транспортирования и хранения;

- отсутствие в паспорте отметки торгующей организации.

10.4. В случае выхода полуавтомата из строя в течение гарантийного срока при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации полуавтомат вместе с паспортом направляется для гарантийного ремонта в ближайшую гарантийную мастерскую или на предприятие-изготовитель по адресу: Россия 355000 г. Ставрополь, п. Демино, ул. Шоссейная 2/4.

10.5. Адреса гарантийных мастерских можно узнать в торгующей организации, где продается сварочный полуавтомат или на предприятии-изготовителе.

10.6. Сервисное обслуживание, а также ремонт полуавтомата после истечения гарантийного срока производится предприятием-изготовителем за отдельную плату (при наличии паспорта на изделие).

10.7. Сертификат соответствия:    РОСС RU.АВ24.Н05806

№ 1020424.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Сварочный полуавтомат инверторного типа:

ПДГ – 170М+ММА
заводской  номер____________________________________
соответствует требованиям ТУ 3441-002-96186666-2007

Дата выпуска 		              20     г.

Подпись ____________________ Штамп ОТК

Отметка о продаже

Штамп торгующей организации

Подпись _____________ Дата